## Slide 1
主讲: 陈佩
单片机原理及应用
Chang'an university

## Slide 2: 目 录
  第一章 微机基础知识
  第二章 89C51单片机的结构和原理
  第三章 89C51指令系统
  第四章 汇编语言程序设计知识
  第五章 中断系统
  第六章 定时器及应用
  第七章 89C51串行口及通信技术
  第八章 单片机小系统片外扩展
  第九章 应用系统配置及接口技术

## Slide 3: §4.1 编程的步骤、方法和技巧
4.1.1 编程的步骤
分析问题
确定算法
画出程序流程图
编写程序
对问题进行分析，以求对问题有正确的理解。如，解决问题的任务是什么？工作过程？现有的条件，已知数据，对运算的精度和速度方面的要求？设计的硬件结构是否方便编程？
算法是如何将实际问题转化成程序模块来处理。
在编程以前，先要对几种不同的算法进行分析、比较，找出最适宜的算法
程序流程图是使用各种图形、符号、有向线段等来说明程序设计过程的一种直观的表示。
流程图步骤分得越细致，编写程序是也越方便。
根据流程图，采用汇编语言或者C语言编写程序，完成问题所需要达到的目标。

## Slide 4
椭圆框
或桶形框
：表示程序的开始或结束。
矩形框
：表示要进行的工作。
菱形框
：表示要判断的事情，菱形框内的表达式表示要判断的内容。
圆圈
：表示连接点
指向线
：表示程序的流向

## Slide 5: §4.1.2 编程的方法和技巧
模块化的程序设计方法
每个模块应具有独立的功能，能产生一个明确的结果，即单模块的功能高内聚性。
模块之间的控制耦合应尽量简单，数据耦合应尽量少，即模块间的低耦合性。控制耦合是指模块进入和退出的条件及方式，数据耦合是指模块间的信息交换方式、交换量的多少及交换频繁程度。
模块长度适中。20条～100条的范围较合适。
编程技巧
1、尽量采用循环结构和子程序。
2、尽量少用无条件转移指令。
3、对于通用的子程序，考虑到其通用性，除了用于存放子程序入口参数的寄存器外，子程序中用到的其他寄存器的内容应压入堆栈（返回前再弹出），即保护现场。
4、在中断处理程序中，除了要保护处理程序中用到的寄存器外，还要保护标志寄存器。
5、用累加器传递入口参数或返回参数比较方便，在子程序中，一般不必把累加器内容压入堆栈。

## Slide 6: §4.1.3 汇编语言程序的基本结构
顺序程序
分支程序
循环程序
顺序程序是最简单的程序结构，即顺序结构。
程序按顺序一条一条地执行指令。
程序分支是通过条件转移指令实现的，即根据条件对程序的执行进行判断、满足条件则进行程序转移，不满足条件就顺序执行程序。
分支程序又分为单分支和多分支结构。
在程序运行时，有时需要连续重复执行某段程序，可以使用循环程序。其结构包括四部分：
1、置循环初值
2、循环体（循环工作部分）
3、修改控制变量
4、循环控制部分

## Slide 7: 1、顺序程序
【例4-1】双字节加法程序段
设被加数存放于片内RAM的addr1（低位字节）和addr2（高位字节，加数存放在addr3（低位字节）和addr4（高位字节），运算结果和数存于addr1和addr2中。
START: | PUSH | ACC | ;将A中的内容进栈保户
 | MOV | R0, #addr1 | ;将addr1地址值送R0
 | MOV | R1, #addr3 | ;将addr1地址值送R1
 | MOV | A, @R0 | ;被加数低字节内容送A
 | ADD | A, @R1 | ;低字节数相加
 | MOV | @R0, A | ;低字节数和存addr1中
 | INC | R0 | ;指向被加数高位字节
 | INC | R1 | ;指向加数高位字节
 | MOV | A, @R0 | ;被加数高字节内容送A
 | ADDC | A, @R1 | ;高字节数相加
 | MOV | @R0, A | ;高字节数和存addr2中
 | POP | ACC | ;恢复A原内容

## Slide 8: 1、顺序程序
【例4-2】拆字 将片内RAM20H单元的内容拆成两段，每段4位，并将他们分别存入21H和22H单元中。
 | ORG | 2000H | ;伪指令，定义程序的起始地址
START: | MOV | R0, #21H | ;21H→R0
 | MOV | A, 20H | ;(20H)→A
 | ANL | A, #0FH | ;A∧#0FH→A 屏蔽
 | MOV | @R0, A | ;A→(R0)
 | INC | R0 | ;R0+1→R0
 | MOV | A, 20H | ;(20H)→A
 | SWAP | A | ;A0-3→A4-7
 | ANL | A, #0FH | ;A∧#0FH→A 屏蔽
 | MOV | @R0, A | ;A→(R0)

## Slide 9: 1、顺序程序
【例4-3】16位数求补 设16位二进制数在R1和R0中，求补结果存于R3和R2中。
 | ORG | 2000H | ;伪指令，定义程序的起始地址
START: | MOV | A， R0 | ;R0→A，低八位
 | CPL | A | ;取反
 | ADD | A, #01H | ;加1
 | MOV | R2, A | ;A→R2 存低八位补码
 | MOV | A， R1 | ;R1→A，高八位
 | CPL | A | ;取反
 | ADDC | A, #00H | ;加进位
 | MOV | R3, A | ;A→R3存高八位补码

## Slide 10: 2、分支程序
在MCS-51指令系统中，通过条件判断实现单分支程序转移的指令有：JZ、JNZ、CJNE、DJNZ等。此外还有以位状态作为条件进行程序分支的指令，如JC、JNC、JB、JNB、JBC等。使用这些指令可以完成0、1、正、负，以及相等、不相等作为各种条件判断依据的程序转移。
取分支号
地址高低字节存DPTR
N=?
分支程序PP0
分支程序PP1
分支程序PP3
分支程序PP2
分支程序PP4
返回
N=0
N=1
N=2
N=3
N=4

## Slide 11
例4-4： 128种分支转移程序。
功能：根据入口条件转移到128个目的地址。
入口：（R3）=转移目的地址的序号00H～7FH。
出口：转移到相应子程序入口。
128个子程序首址
JMP_128：MOV A，R3
RL A
MOV DPTR，#JMPTAB
JMP @A+DPTR
JMPTAB：AJMP ROUT00
AJMP ROUT01
┇ ┇
AJMP ROUT7F
2、分支程序
说明：此程序要求128个转移目的地址（ROUT00 ～ROUT7FH）必须驻留在与绝对转移指令AJMP相同的一个2KB存储区内。RL指令对变址部分乘以2，因为每条AJMP指令占两个字节。

## Slide 12
例4-5： 求大数
存放于aadr1和addr2中的两个无符号二进制数，求其中的大数并存于addr3中。
2、分支程序
START: MOV A,addr1
CJNE A,addr2,LOOP1
SJMP LOOP3
LOOP1: JC LOOP2
MOV addr3, A
SJMP LOOP3
LOOP2: MOV addr3,addr2
LOOP3: END

## Slide 13
例4-6： 求小。
片内RAM ONE和TWO两个单元中存有两个无符号数，将两个数中的小者存入30H单元。
2、分支程序
START: MOV A,ONE
CJNE A,TWO,BIG
SJMP STORE
BIG: JC STORE
MOV A, TWO
STORE: MOV 30H,A

## Slide 14
例4-7： 赋值 设变量x存放在VAR单元中，函数值y存放在FUNC中。按下式给y赋值。
2、分支程序
VAR DATA 30H
FUNC DATA 31H
START: MOV A, VAR
JZ COMP
JNB ACC.7, POSI
MOV A,#0FFH
SJMP COMP
POSI: MOV A, #01H
COMP: MOV FUNC, A

## Slide 15: 3、循环程序
置初值
循环体
循环修改
循环控制
退出循环
未完
完
（a）
置初值
循环体
循环修改
循环控制
退出循环
未完
完
（b）
图4-5 循环组织方式流程图
置初值：设置计数初值，累加器A清0，以及设置地址指针、长度等。
循环：一般用一个工作寄存器Rn作为计数器，对该计数器赋初值作为循环次数。每循环一次，计数器的值减1，即修改循环控制变量，当计数器的置为0时，就停止循环。
循环控制：89C51可采用DJNZ指令来自动修改控制变量并能结束循环。

## Slide 16
例4-8： 软件延时子程序
当单片机时钟确定后，每条指令的周期都是确定的。在指令表中以用机器周期来表示。因此，根据程序执行所用的总的机器周期数。可以缴准确的计算程序，执行完所用的时间。软件延时是实际经常采用的一种短时间定时方法。
3、循环程序
（1） 采用循环程序进行软件延时子程序
DELAY: MOV R2, #DATA ;(1个)
DELAY1: DJNZ R2, DELAY ;(2个)
RET ;(2个)
DJNZ 为双周期指令
（2） 采用双重循环程序的延时子程序
TIME: MOV R1, #0FAH ;(1个)
L1: MOV R0, #0FFH ;(1个)
W1: DJNZ R0, W1 ;(2个)
DJNZ R1, L1 ;(2个)
NOP ;(1个)
NOP ;(1个)
RET ;(2个)
1+（1+2*255+2）*250+1+1+2=128255

## Slide 17
例4-9：多字节无符号数加法程序
设被加数低字节地址存R0中，加数低字节地址存R1中，字节数存R3中，相加的结果依次存于原被加数单元。
3、循环程序
START: MOV A, R0 ; 保存被加数首地址
MOV R5, A
MOV A, R3 ；保存字节数(循环次数)
MOV R7, A
CLR C
ADDA: MOV A, @R0
ADDC A, @R1 ;加法
MOV @R0, A ；存入被加数单元
INC R0 ；修改指针
INC R1
DJNZ R7, ADDA ；判断结束
JNC ADDB ；最后一次相加是否有进位位
INC R3 ；有进位，增加一个单元
MOV @R0, #01H ；进位位一个字节
ADDB: MOV A, R5 ；没有进位，恢复初始位置
MOV R0, A
END

## Slide 18
例4-10：搜索最大值 从片内RAM的BLOCK单元开始有一个无符号数数据块，其长度存于LEN单元中，试求出其最大的。
3、循环程序
START: LEN DATA 20H ;初始化
MAX DATA 21H
BLOCK DATA 22H
CLR A ；A清零
MOV R2, LEN ；取长度，循环次数
MOV R1, #BLOCK ；取首地址
LOOP: CLR C
SUBB A, @R1 ；减法进行大小比较
JNC NEXT ；没有借位，A大，恢复A
MOV A, @R1 ；有借位，@R1大，送A
SJMP NEXT1
NEXT: ADD A, @R1 ；恢复A
NEXT1: INC R1 ；修改指针
DJNZ R2, LOOP ；判定是否循环结束
MOV MAX, A ；将最大值送MAX

## Slide 19: §4.2 伪指令
伪指令不是真正的指令，无对应的机器码，在汇编时不产生目标程序，只是用来对汇编过程进行某种控制。
ORG 程序起始命令
格式：ORG 16位地址
功能：规定该伪指令后面程序的汇编地址，即汇编后生成目标程序存放的起始地址。例如：
ORG 2000H
START：MOV A，#64H
┇
规定了START的地址是2000H，又规定了汇编后的第一条指令码从2000H开始存放。
END 程序结束命令
格式：END
功能：通知汇编程序结束汇编。在END之后所有的汇编指令均不予以处理。

## Slide 20: EQU 赋值命令
格式：字符名称 EQU 项（数或汇编符号）
功能：把“项”赋给“字符名称”。
注意：字符名称不等于标号（其后没有冒号）；其中的项，可以是数，也可以是汇编符号。EQU赋值过的符号名可以用作数据、代码地址、位地址或一个立即数。可以是8位的，也可以是16位的。
例如：
例1：
AA EQU R1
MOV A，AA；AA代表工作寄存器R1
例2：
A10 EQU 10
DELY EQU 07EBH
MOV A，A10；A10作为片内的一个直接地址
LCALL DELY；DELY作为一个16位子程序的入口地址

## Slide 21: DATA 数据地址赋值命令
格式：字符名称 DATA 表达式
功能：与EQU类似，但有以下差别：
1、EQU定义的字符名必须先定义后使用，而DATA定义的字符名可以后定义先使用。
2、用EQU伪指令可以把一个汇编符号赋给一个名字，而DATA只能把数据赋给字符名。
3、DATA语句可以把一个表达式的值赋给字符名称，其中的表达式应是可求值的。
DATA伪指令在程序中用来定义数据地址

## Slide 22: DB 定义字节命令
格式：DB（项或项表）
功能：通知汇编程序从当前ROM地址开始，保留一个字或字节串的存储单元，并存入DB后的数据。
注意：项或项表可以是一个字节，用逗号隔开的字节串或括在单引号中的ASCII字符串。
例如：
ORG 2000H
DB 0A3H
LIST：DB 26H，03H
STR：DB ‘ABC’
┇
经汇编后（2000H）=A3H，
（2001H）=26H，
（2002H）=03H，
（2003H）=41H，
（2004H）=42H，
（2005H）=43H，（41H，42H，43H分别为A，B，C的ASCII码）

## Slide 23: DW 定义字命令
格式：DW 16位数据项或项表
功能：把DW后的16位数据项或项表从当前地址连续存放。每项数值为16位二进制数，高8位先放，低8位后存放（与8086相反）。DW用于定义一个地址表。
例如：
ORG 1500H
TABLE：DW 7234H，8AH，10H
┇
经汇编后（1500H）=72H，
（1501H）=34H，
（1502H）=00H，
（1503H）=8AH，
（1504H）=00H，
（1505H）=10H，

## Slide 24: DS 定义存储空间命令
格式：DS 表达式
功能：在汇编时，从指定地址开始保留DS之后表达式的值所规定的存储单元以备后用。
例如：
ORG 1000H
DS 08H
DB 30H，8AH
汇编后，从1000H保留8个单元，然后从1008H按DB命令给内存赋值，即（1008H）=30H
（1009H）=8AH

## Slide 25: BIT 位地址符号命令
格式：字符名 BIT 位地址
功能：把BIT后的位地址值赋给字符名。其中字符名不是标号，其后没有冒号，但字符名是必须的。
例如：
A1 BIT P1.0
A2 BIT 02H
汇编后，P1口第0位的位地址90H就赋给了A1，而A2的值则为02H。