## Slide 1
第十章 中断技术
2
3
中断和中断系统
中断控制器8259A
PC机的中断系统和中断指令
1

## Slide 2
10.1 中断和中断系统概述
早期的计算机没有中断功能，CPU和外设之间的信息交换采用的是查询方式，CPU的大部分时间都浪费在反复查询上。这就妨碍了计算机高速性能的充分发挥,产生了快速的CPU与慢速的外设之间的矛盾，这也是计算机在发展过程中遇到的严重问题之一。
为解决这个问题,一方面要提高外设的工作速度；另一方面引入了中断。

## Slide 3
10.1.1 中断的概念
所谓中断，是指计算机在正常运执行的过程中，由于种种原因，使CPU暂时停止当前程序的执行,而转去处理临时发生的事件，处理完毕后，再返回去继续执行暂停的程序。
为了实现中断功能而设置的各种硬件和软件，统称为中断系统。
使用中断技术，使得外部设备与CPU不再是串行工作，而是分时操作，从而大大提高了计算机的效率。

## Slide 4
10.1.2 常见中断源
(1) 一般的输入、输出设备。
(2) 数据通道中断源。
(3) 定时时钟。
(4) 故障源。
(5) 为调试程序而设置的中断源。

## Slide 5
10.1.3 中断系统的功能
（1）实现中断及返回。
当某一中断源发出中断申请时，CPU能决定是否响应这个中断请求。
当CPU在执行更紧急、更重要的工作时，可以暂不响应中断；若允许响应这个中断请求，CPU必须在现行的指令执行完后，把断点处的IP和CS值(即下一条应执行的指令的地址)，各个寄存器的内容和标志位的状态，推入堆栈保留下来，称保护断点和现场。
当中断处理完后,再恢复被保留下来的各个寄存器和标志位的状态(称为恢复现场)。

## Slide 6
（2）实现优先权排队。
通常，在系统中有多个中断源，会出现两个或多个中断源同时提出中断请求的情况，这样就必须要设计者事先根据轻重缓急给每个中断源确定一个中断级别,即优先权。
当多个中断源同时发出中断申请时,CPU能找到优先权级别最高的中断源，响应它的中断请求；在优先权级别高的中断源处理完了以后，再响应级别较低的中断源。

## Slide 7
（3）高级中断源能中断低级的中断处理，即中断嵌套。
当CPU响应某一中断请求，在进行中断处理时若有优
先权级别更高的中断源发出中断申请，则CPU要能中断正
在进行的中断服务程序，保留这个程序的断点和现场(类
似于子程序嵌套)，响应高级中断，在高级中断处理完以
后，再继续执行被中断的中断服务程序。
而当发出新的中断申请的中断源的优先级别与正在处
理的中断源同级或更低时，CPU就先不响应这个中断申请,
直至正在处理的中断服务程序执行完以后才去响应这个新
的中断申请。

## Slide 8
10.1.4 CPU对外部可屏蔽中断的响应及中断过程
CPU在现行指令结束后响应中断，即运行到最后一个机器周期的最后一个T状态时,CPU检测INTR线。若发现有中断请求，CPU就响应中断，转入中断响应周期。在中断响应周期，CPU做以下几件事：
(1) 关中断。内部自动关中断，即IF置0
(2) 保留断点。IP和CS值推入堆栈保存
(3) 保护现场。各寄存器及标志位状态推入堆栈保存
(4) 给出中断入口地址，转入相应的中断服务程序。
根据中断源提供的中断类型码读取中断向量表得到中断服务程序入口地址
(5) 恢复现场。各寄存器及标志位状态出栈
(6) 中断返回。中断返回指令，IP和CS出栈

## Slide 9
10.2 中断控制器8259A
Intel8259A是8080/8085以及80x86、Pentiun的可编程的中断控制器,80x86、Pentiun是通过它来管理中断的。
它具有8级优先权控制，通过级联可扩展至64级优先权控制。每一级中断都可以屏蔽或允许
在中断响应周期，8259A可提供相应的中断向量，从而能迅速地转至中断服务程序。

## Slide 10
10.2.1 8259A的组成和接口信号

## Slide 11
(1) 在中断请求输入端IR7～IR0上接受中断请求。
(2) 中断请求锁存在IRR中，并与IMR相“与”，将未屏
蔽的中断送给优先级判定电路。
(3) 优先级判定电路检出优先级最高的中断请求位，并
置位该位的ISR。
(4) 控制逻辑接受中断请求，输出INT信号。

## Slide 12
(5) CPU接受INT信号，进入连续两个中断响应周期。
单片使用或是由CAS2～CAS0选择的从片8259A，就在
第2个中断响应周期，将中断类型向量从D7～D0线输出；
如果是作主片使用的8259A，则在第1个中断响应周
期，把级联地址从CAS2～CAS0送出。
(6) CPU读取中断向量，转移到相应的中断处理程序。
(7) 中断的结束是通过向8259A送一条EOI(中断结束)命
令,使ISR复位来实现的。在中断服务过程中,在EOI命令
使ISR复位之前，不再接受由ISR置位的中断请求。

## Slide 13
8259A单片使用
在IR7～IR0上输入中断请求，INT与CPU相连接。这时，中断请求输入共计有IR0～IR7，共8个级别。

## Slide 14
8259A级联使用

## Slide 15
10.2.2 8259A的命令字
8259A的命令字包括：
初始设定的初始化命令字ICW：包括ICW1～ICW4 4个命令字，用于设定8259A的工作方式、中断类型码等。
操作过程中给出的操作命令字OCW：操作过程中给出的命令,初始设定结束后的命令字都是OCW。OCW包括 OCW1～OCW3 3个命令字

## Slide 16
初始化命令字ICW
对于80x86，ICW命令字设置过程如下图所示：
LTIM：1为电平触发中断，0为边沿触发中断
SNGL：1为单独使用，0为级连使用
IC4：1为设置ICW4，0为不设置ICW4
A0=1
T7～T3：中断类型码高5位（低3位为IR7～IR0编码后的值）
ID2～ID0：从片使用，从片的识别地址（存放IR7～IR0编码后的值）
S7～S0：主片使用，主片的IR7～IR0上连接从片8259A时,相对应的位为1，
SFNM：1为特殊全嵌套方式，0为全嵌套方式
AEOI：1为自动结束中断方式，0为非自动结束中断方式
BUF：1为缓冲方式，0为非缓冲方式
M/S：1为主片，0为从片

## Slide 17
例：试按照如下要求对8259A设置初始化命令字：系统中仅用一片8259A，中断请求信号采用边沿触发方式；中断类型码为08H～0FH；用全嵌套、缓冲、非自动结束中断方式。
8259A的端口地址为20H和21H。
MOV AL，13H ；ICW1：边沿触发，单片，设置IC4
OUT 20H，AL
MOV AL, 8 ；ICW2：中断类型码为8～FH
OUT 21H, AL
MOV AL, 0DH ；ICW4：全嵌套、缓冲、非自动结束中断方式
OUT 21H, AL
A0=1

## Slide 18
例2 试对一个主从式8259A进行初始化命令字的设置。从片的
INT与主片的IR2相连。从片的中断类型码为70H～77H,端口地
址为A0H和A1H；主片的中断类型码为08H～0FH，端口地址为
20H和21H。中断请求信号采用边沿触发，采用全嵌套、缓冲、
非自动结束中断方式。
主片初始化程序段：
MOV AL, 11H ; ICW1
OUT 20H, AL
MOV AL, 8 ;ICW2 :中断类型码为08H～0FH
OUT 21H, AL
MOV AL, 4 ; ICW3: IR2上连接从片
OUT 21H, AL
MOV AL, 0DH ; ICW4
OUT 21H, AL

## Slide 19
从片初始化程序段：
MOV AL, 11H
OUT 0A0H, AL
MOV AL, 70H ; ICW2: 中断类型码为70H～77H
OUT 0A1H, AL
MOV AL, 2 ；ICW3：从片的识别地址，即主片的IR2
OUT 0A1H, AL
MOV AL, 9
OUT 0A1H, AL

## Slide 20
操作命令字OCW
OCW1是对IMR置位、复位的命令，置位位对应的中断被屏蔽。以A0=1读/写OCW1命令字，即读/写IMR。
OCW2是中断结束(EOI)的命令字,用于复位ISR及改变优先级。以A0=0写OCW2命令字。EOI 命令有2个，一个是一般EOI，对正在服务的ISR复位，其命令字是20H。另一个是指定EOI，对L2～L0指定的ISR复位，对8259A的IR7～IR0对应的ISR复位的命令字分别是67H～60H。
OCW3是读ISR和IRR以及指定设置特殊屏蔽方式的命令。以A0=0进行写入，由 D4，D3 两位特征位来区别，00为OCW2，01为OCW3，用来读ISR和IRR及中断状态。

## Slide 21
10.3 PC的中断系统和中断指令
PC机中断系统的功能极强，其结构简单而且灵活。它可以处理256种不同类型的中断,其中每一种中断都规定了一个唯一的中断类型编码，即中断向量。
CPU根据中断类型编码来识别中断源
80x86有两类中断：
内部(软件)中断，即由指令的执行所引起的中断；
外部(硬件)中断，即由外部(主要是外设)的请求引起的中断，分为非屏蔽中断和可屏蔽中断。

## Slide 22
80x86设置的中断指令和中断返回指令如下：
指定类型中断指令 INT N
溢出中断指令 INTO
中断返回指令 IRET /IRETD
当程序需要转移到某一指定的中断服务程序时，可
以设置一条中断指令，使程序转移到所指定的中断服务
程序，通过中断指令实现的中断称为软件（内部）中断。
INT N指令中断——类型N中断。 这条指令的执行引起中断，而且中断类型由指令中的N加以指定
INTO指令中断——类型4中断。 若上一条指令执行的结果，使溢出标志位OF=1，则INTO指令引起类型为4的内部中断。否则，此指令不起作用，程序执行下一条指令
IRET——中断返回指令,它的作用与RET指令类似，都是使控制返回主程序（IRETD是32位的中断返回指令）
1.中断指令

## Slide 23
2.外部中断
80x86微处理器芯片均有两条外部中断请求线：
NMI：非屏蔽中断
INTR：可屏蔽中断

## Slide 24
可屏蔽中断
可屏蔽中断，即出现在INTR线上的中断请求，CPU 是否响应要取决于标志位IF的状态。
若IF=1，则CPU就响应，此时CPU是处在开中断状态；
若IF=0，则CPU就不响应,此时CPU是处在关中断状态。
而IF标志位的状态，可以用指令STI使其置位，即开中断；也可以用CLI指令来使其复位，即关中断。

## Slide 25
注意：
在系统复位以后，标志位IF=0
任一种中断(内部中断、NMI、INTR)被响应后，自动关中断，即IF置0。所以,若允许中断嵌套,就必须在中断服务程序中用STI指令开中断。
CPU是在当前指令周期的最后一个T状态采样中断请求线，若发现有可屏蔽中断请求,且中断是开放的(IF=1)，则CPU转入中断响应周期。

## Slide 26
非屏蔽中断
出现在NMI线上的中断请求，不受标志位IF的影响，在当前指令执行完以后,CPU就响应。
NMI线上的中断请求信号是边沿触发的，它的出现是异步的,由内部把它锁存。

## Slide 27
非屏蔽中断的优先权高于可屏蔽中断。
CPU采样到有非屏蔽中断请求时，自动给出中断向量类型码2，而不经过上述的可屏蔽中断那样的中断响应周期。
NMI、INTR两条中断请求线远不能满足实际需要。
80x86微处理器用8259A作为外设向CPU申请中断和CPU对中断进行各种控制的接口，它把80x86的一条可屏蔽中断线INTR扩展成8～64条中断请求线。

## Slide 28
3.内部中断
对于某些重要的中断事件，CPU通过自己的内部逻辑，调用相应的中断服务程序，而不是由外部的中断请求来调用。
这种由CPU自己启动的中断处理过程，称为内部中断。
80x86的内部中断有3种：故障、陷阱、异常终止

## Slide 29
故障
故障是指某条指令在启动之后，真正执行之前，就被检测到异常而产生的一种中断。
出现故障时，CPU将产生异常操作指令的地址保存到堆栈中，然后进入故障处理程序并排除该故障，从故障处理程序返回后，再使程序正常地继续执行下去

## Slide 30
3.2 陷阱
陷阱是在指令执行过程中引起的中断。这类异常主要是由执行除法指令或中断调用指令(INT N)引起的。
设置陷阱指令的下一条指令的地址就是断点。出现陷阱中断时，把(E)IP和CS即断点推入堆栈保存后就进入该陷阱处理程序。陷阱中断处理完后，返回到该断点处继续执行。

## Slide 31
异常终止
异常中止通常是由硬件错误或非法的系统调用引起的。一般无法确定造成异常指令的准确位置，程序无法继续执行，系统也无法恢复原操作，必须重新启动系统

## Slide 32
4 中断类型码及中断种类
中断类型码 | 中断种类
0 | 除法错误中断
1 | 单步中断
2 | 非屏蔽中断
3 | 断点中断
4 | INTO指令溢出中断
5 | 越界(超出了BOUND范围)中断
6 | 非法操作码中断
7 | 浮点单元不可用中断
8 | 双重故障中断
9 | 保留
10 | 无效任务状态段中断
11 | 段不存在中断
12 | 堆栈异常中断
13 | 一般保护中断
14 | 页故障中断
15 | 保留
16 | 浮点错误中断
17 | 对准检查中断
18～31 | 保留
32～255 | INT N指令中断和INTR可屏蔽中断

## Slide 33
5 中断向量表
在实地址方式下，80x86在内存的前1K字节（00000H-003FFH）中建立了一个中断向量表，可容纳256个中断向量（中断类型），每个中断向量占据4个字节。
一个中断类型码n占有两个字单元。4n和4n+1字单元存放中断服务程序的偏移地址，4n+2和4n+3字单元存放中断服务程序段基址。

## Slide 34
例 若80x86系统采用的8259A的中断类型码为88H,试问：
这个中断源的中断请求信号应连向8259A的哪个中断输
入端？
中断服务程序的段地址和偏移地址应分别填入哪两个
字单元？
根据 ICW2可知，中断类型码的低3位即是8259A IRi
的i值，而88H的低3位为000，故中断源的中断请求信号连
接到8259A的IR0输入端。
中断服务程序的偏移地址和段地址分别填入4n和4n+2
两个字单元，而4×88H=220H，故段地址填入00222H字单元
（即00222H和00223H两个字节单元），偏移地址填入00220H
字单元（即00220H和00221H两个字节单元）。

## Slide 35
6 中断描述符表
在保护方式下，为每一个中断定义了一个中断描述符来说明中断服务程序的入口地址和属性。所有的中断描述符都集中存放在中断描述符表中，由中断描述符表取代了实地址方式下的中断向量表
中断描述符包含3个内容，一是描述符索引DI，由此可以获得段基址等；二是32位的偏移地址；三是相关段的参数，这些参数指示引起中断的原因属于哪一类。

## Slide 36
7 中断响应和处理过程
80x86对各种中断的响应和处理过程是不相同的,其主要区别在于如何获取相应的中断类型码(向量)。
对于硬件(外部)中断，CPU是在当前指令周期的最后一个T状态采样中断请求输入信号。
如果有可屏蔽中断请求，且 CPU处在开中断状态(IF标志为1),则CPU转入两个连续的中断响应周期,第一个响应周期输出级联地址（若单片使用则为空周期），第二个响应周期的T4状态前沿,读取数据线获取由外设输入的中断类型码
若是非屏蔽中断请求，则CPU不经过上述的两个中断响应周期，而在内部自动产生中断类型码2。

## Slide 37
7 中断响应和处理过程
（1）获取中断类型码，生成中断向量表或中断描述符表的位移量
（2）把CPU的标志寄存器进栈，保护各个标志位
（3）清除IF和TF标志，屏蔽INTR中断和单步中断；
（4）保存被中断程序的断点，推入堆栈保护；
（5）从中断向量表或中断描述符表获取中断服务程序的入口地址，进入被响应中断的中断服务程序

## Slide 38
作业：10.9
10.12