## Slide 1
第七章 汇编语言与汇编程序
2
3
符号指令中的表达式
符号指令的寻址方式
常用指令
4
常用伪指令
1
5
常用DOS系统功能调用和BIOS功能调用

## Slide 2
机器指令——用二进制编码形式下达的指示和命令。
如：1100 1101 0010 0001
机器语言编写程序烦琐，难记忆，不易理解，易出错
符号指令——由助记符、符号组成，它与机器指令一一对应。
汇编——机器只能识别机器指令，所以需要将符号指令翻译成机器指令，翻译的过程称作汇编。
汇编程序——完成汇编任务的程序。
汇编语言——用符号指令书写程序的语言。

## Slide 3
1E PUSH DS
2BC0 SUB AX,AX
50 PUSH AX
B84D14 MOV AX,144DH
8ED8 MOV DS,AX
汇编语言源程序
汇编
目标文件
汇编语言源程序 —— 用符号指令书写的程序。

## Slide 4
伪指令（Pseudo instruction）是用于告诉汇编程序如何进行汇编的指令。它既不控制机器的操作也不被汇编成机器代码，只能为汇编程序所识别并指导汇编如何进行。
指令是在执行阶段发挥作用的，由CPU来执行。
伪指令是在编译阶段发挥作用的，由汇编器（MASM、TASM等）来解释。

## Slide 5
学习要点:
正确定义各种符号，熟练使用地址表达式
熟练掌握符号指令的寻址方式
掌握符号指令
汇编语言源程序的格式

## Slide 6
为了区别符号和数据，以字母开头的十六进制数，其前面要加一个前导0
如： 0FFH 数据
FFH 符号
符号：以字母开头的字符。
符号分为: 常量、变量和标号三类
7.1.1 符号指令中的表达式

## Slide 7
数值常量的形式：二进制数、十进制数、十六进制数和ASCII字符（ ASCII字符做数值常量时，需加单引号）
如： 1010B，10D，0AH，’A’, ’$’, ’, ’ , ’ABC’
1.常量 : 在汇编时已有确定数值的量
（1）数值常量：以数值形式出现在符号指令中的常量
ASCII字符：是基于拉丁字母的一套（单字节）编码系统，解决了以数字形式表示文本的问题，主要用于显示现代英语和其他西欧语言。
7.1.1 常量和数值表达式

## Slide 8
符号常量用“EQU”或“＝”伪指令定义，如：
P EQU 314
P=314
注：汇编时，汇编程序不给符号常量分配存储单元
（2）符号常量：程序中为经常使用的数值定义一个名字，然后用该名字来表示该常量。
7.1.1 常量和数值表达式

## Slide 9
2.数值表达式
定义：由常量与（三类）运算符组成的（有意义的）式子，结果为一数值。
在汇编语言源程序中，允许对常量进行以下三种类型的运算：
（1）算术运算 ：＋，－，×，/，MOD（求余）
（2）逻辑运算 ：AND，OR，XOR，NOT
（3）关系运算 ：EQ（＝），NE（≠），LT（＜），GT
（＞），LE（≤），GE（≥）
7.1.1 常量和数值表达式

## Slide 10
1.标号的三个属性
（1）段基址：定义该标号所在段的起始地址，段首址的高16位
（2）偏移地址: 标号所在段的段基址到该标号定义指令的字节距离
（3）类型：NEAR和FAR两种
NEAR—只能在定义该标号的段内调用，FAR—可段间调用
标号：指令地址的符号表示。标号只在代码段中定义和使用，代表指令的地址。
7.1.2 标号

## Slide 11
2.标号的定义方式：
（1）用：定义，书写在指令助记符前，定义的标号为NEAR类型， NEAR型标号只能在段内使用！
例： CYCLE：MOV AL，[SI] ；定义近标号CYCLE
（2）用PROC和ENDP伪指令定义过程
例：ABC PROC FAR ;定义过程名ABC为FAR型标号
ABC ENDP
7.1.2 标号

## Slide 12
在汇编中都使用变量和地址表达式来表示存储器的地址。
变量：是存储器中的数据或数据区的符号表示。变量名是数据的地址或数据区的首地址。
地址表达式：由变量、标号、寄存器、常量和运算符组成的有意义的式子。寄存器只能是16位的SI、DI、BX、BP和32位的通用寄存器 ,且寄存器必须位于[ ]中。
1.变量和地址表达式
7.1.3 变量

## Slide 13
（1）段基址—是指变量所在段的起始地址的高16位，
由SEG算符指定
如： SEG W ；取变量W的段基址
（2）偏移地址—是指变量所在段的起始首址到该变量的字节距离.由OFFSET算符指定
如： OFFSET W ；取变量W的偏移地址
2.变量的属性
（3）类型—存取该变量中数据的字节数
变量的类型有：字节（Byte），字（Word），双字（Dword），6字节（Fbyte），四字（Qword），十字节（Tbyte），一个数据分别占1，2，4，6，8，10个字节单元
7.1.3 变量

## Slide 14
数据存放规律
字节数据---1个字节占据1个存储单元
字数据---1个字（16位的二进制数据）占据2个连续的存储单元
双字数据--- 1个双字占据4个连续的存储单元
规定：
(1)低位字节的地址为字的地址
(2)规则字和非规则字
e.g: 地址为BUFF+1的存储单元中存放的字节，字，双字分别是什么？
3.变量存储区中数据的存放
7.1.3 变量

## Slide 15
变量使用数据定义伪指令，其格式是：
[变量名] DB 表达式[, ……] ；定义字节变量
[变量名] DW 表达式[, ……] ；定义字变量
[变量名] DD 表达式[, ……] ；定义双字变量
[变量名] DQ 表达式[, ……] ；定义四字变量
[变量名] DF 表达式[, ……] ；定义六字节变量
[变量名] DT 表达式[, ……] ；定义十字节变量
数据定义伪指令指明了变量的类型
表达式确定变量的初值。表达式有如下几种：
4.变量的类型属性及定义
变量的类型：是指存取该变量中的数据所需要的字节数，即存取变量需要的字节数。
7.1.3 变量

## Slide 16
7.1.2 变量
（1）表达式为常量或数值表达式→存入数值
如：W1 DW 1
（2）表达式为ASCII字符串 →存入ASCII值
如：B2 DB ’AB$’ ；用DB定义时，字符按先后顺序存放且
串长度可大于2个字符
W2 DW ’AB’ ；用DW定义时，将字符的ASCII码按字存
放，但串长度不可超过2个字符
（3）表达式为重复子句
格式：n DUP（表达式）; n是重复因子（取非0自然数，表示定义了n个表达式）
如：B3 DB 2 DUP(0)
B4 DB 2 DUP(5,’A’)
7.1.3 变量

## Slide 17
7.1.3 变量
（4）地址表达式(只适用DW、DD和DF三个伪指令)
格式：[变量名] DW 地址表达式 ;取其偏移地址来初始化
如：W3 DW W2 变量
[变量名] DD 地址表达式 ;取16位偏移地址和段基址
来初始化其变量
[变量名] DF 地址表达式 ;取32位偏移地址和段基址
来初始化其变量
（5）由以上表达式组成的序列，各表达式之间用‘ ，’分隔
B5 DB 1,2,3
B6 DB ’1,2,3’ ; 此行的引号内,不是序列分隔符

## Slide 18
在数据段DATA1中定义的变量如下：
W1 DW B2 ; 用B2的偏移地址初始化变量W1
B1 DB AB$; 用A、B、$的ASCII码初始化变量B1
W2 DW 1994H
D DD EW; 用 EW的段基址和偏移地址初始化D
B2 DB 2 DUP(-5,-1)
DB 1 DUP(10,E) ；重复因子1不能省
DB 13,1,3
在附加数据段DATA2中定义的变量如下：
EQ DQ 1234567890ABCDEFH
EW DW AB,CD; 用DW定义，字符不超过2个
7.1.3 变量

## Slide 19
7.1.3 变量
图中偏移地址和存储单元中的内容都是十六进制数。
(1)变量名代表数据存储区中第1个数据的存储地址；
(2)变量值代表数据存储区中第1个数据
(2)第n个字节数据的存储地址=字节变量名+(n-1),第m个字数据的存储地址=字节变量名+2(m-1).
e.g：字节变量B1的第2个数据的存储地址为？
字变量EW的第2个数据的存储地址是？
字节变量EW的第2个数据的存储地址是？
字变量B2的第2个数据的存储地址为？
EW的偏移地址为？EQ的段基址是？

## Slide 20
7.1.3 变量
变量、标号以及由其组成的地址表达式均有类型属性。地址表达式的类型属性由其中的变量或标号（一个地址表达式不可能同时含有变量和标号）决定。不含变量或标号，仅含寄存器的地址表达式没有类型属性。可以使用组合运算符PTR临时变更原地址表达式的类型属性,或者明确没有类型属性的地址表达式的类型，而仍保持它们原来的段基址和偏移地址属性不变。
格式： 类型 PTR 地址表达式
如： BYTE PTR [BX+5] ；明确地址表达式[BX+5]的类型属性为
字节类型
WORD PTR B2 ；临时改变B2的类型属性为字类型
5. 地址表达式类型的变更

## Slide 21
7.1.3 变量
例： B DB 3
W DW 1122H WORD PTR B ;将B临时改变为字类型
BYTE PTR W ;将W临时改变为字节类型
例： BYTE PTR BX ; ╳ 寄存器有类型属性，不能变更
BYTE PTR [BX] ；√明确仅含寄存器的地址表达式的类型属性为字节类型

## Slide 22
7.2 符号指令的寻址方式
符号指令的格式：
操作助记符 目的操作数, 源操作数 ；注释
操作助记符：指明指令进行什么操作
源操作数： 指明操作数据的地址；
目的操作数：既指明操作数据的地址，还指明（操作后）数据的存放地址
寻址方式——寻找操作数据（或数据的存放）的方式
寻址方式可分为三大类：
立即寻址： 操作数就是操作数据本身
寄存器寻址： 操作数是寄存器名
存储器寻址 ：操作数是地址表达式

## Slide 23
  立即寻址方式只能用于源操作数，主要用来给寄存器或存储器赋初值
例：MOV 5, AL ╳
立即数没有类型属性
1. 立即寻址: 操作数即为操作数据，操作数据就在指令中
例：MOV AL, 5 ; 将字节05H送AL，AL=05H
MOV AX, 18 ; 将字0012H送AX，AX=0012H

## Slide 24
2. 寄存器寻址: 操作数据在指定的寄存器中
例：(1) 若AX=2035H, BX=0178H
MOV BX，AX; 则执行该指令后BX=？ AX=？
(2) 若AL=53H,BL=87H
ADD AL，BL; 则执行该指令后BL=？ AL=?
AH,AL,BH,BL,CH,CL,DH,DL→8位通用寄存器
AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP→16位通用寄存器
EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,EBP,ESP→32位通用寄存器

## Slide 25
3. 直接寻址：操作数据在存储器中
偏移地址：由不含寄存器的地址表达式(式中只有变量名和常量）给出。段基址：由当前数据段寄存器DS确定（不作说明时）；若变量定义的段不是当前DS，而是其他段，则应在地址表达式前加段名或段寄存器和冒号
地址表达式：只有变量名和常量；形式：变量名 或 变量名+常量
段地址默认在DS中
例：MOV AX, W
该指令的源操作数的地址为 DS：OFFSET W
段地址不在DS中
例：MOV AX, ES: W
该指令的源操作数的地址为 ES：OFFSET W

## Slide 26
立即寻址与直接寻址的区别：从变量中取数据属于直接寻址方式，注意与符号常量区别
例：AA EQU 10
MOV AX, AA; 立即寻址，AX=000AH
MOV BX, AA+5; 立即寻址，BX=000FH

## Slide 27
4. 间接寻址：操作的数据在存储器中
偏移地址：方括号中寄存器的内容为操作数据的偏移地址；
段基址：由间址寄存器确定，若用BP、EBP、ESP间址，段基址在SS中；若用其他寄存器间址，则操作数在当前DS中
操作数为带方括号的寄存器: [SI],[DI],[BX],[BP],[EAX]…[ESP]
若BX=0124H，
MOV CX, [BX]; 间接寻址, CX=1958H
MOV AX, BX; 寄存器寻址, AX=0124H

## Slide 28
例如：MOV CX, [BX]
该指令的源地址在当前数据段中，源操作数地址是DS: [BX], 目的操作数是CX，执行的操作是：
DS: [BX] CL， DS: [BX+1] CH
例如：MOV EAX, [BX]
该指令的源地址在当前数据段中，源操作数地址是DS: [BX], 目的操作数是EAX，执行的操作是将间址寄存器BX所指向的四个连续单元中的32位二进制数送入EAX中。

## Slide 29
间接寻址和寄存器寻址的区别：间接寻址属于存储器寻址，寄存器中的内容为操作数据的偏移地址。寄存器寻址中，寄存器内容即为操作数据。
只有SI,DI,BX,BP和32位的寄存器可用于间接寻址。
例： MOV AX, [ECX]
MOV AX, [CX] ╳
若用BP、EBP、ESP间址，段基址在段寄存器SS中；否则，段基址在段寄存器DS中。
例：MOV AX, [BX]; (DS:[BX])→AX
例：MOV AX, [BP]; (SS:[BP])→AX

## Slide 30
偏移地址：指令中给出的地址表达式的偏移地址；为基址寄存器
（BX或BP或32位寄存器）的内容+变量的偏移地址+常量
段基址：由变量和基址寄存器确定在哪个段寄存器中；若表达式中含有变量名，则段基址由变量名确定；若无变量名，段基址的确定同间址（若用BP, EBP和ESP寄存器，则段基址在SS中；若用其他寄存器，段基址在DS中）。
基址寄存器: BX或BP或32位的寄存器
地址表达式的形式：[变量名+基址寄存器+常量] or 变量名[基址寄存器+常量]
例: MOV BL, 2[BX] 或 MOV BL, [BX+2]; (DS:[BX+2])→BL
例: MOV 6[BP], AX 或 MOV [BP+6], AX; AX→SS:[BP+6]
5. 基址寻址：操作数据在存储器中

## Slide 31
例如：MOV [BX+BUF+2], AL 或
MOV BUF[BX+2], AL
段基址在DS中，执行的操作是： AL→DS:[BX+BUF+2]
若DS=1359H, BX=0124H,字节变量BUF的偏移地址=4，则该指令执行的操作是将AL中的内容送入136BAH单元.
例如：MOV [BP+6], AX 或 MOV 6[BP], AX
段基址所在的寄存器是？
目的操作数的地址？
若SS=1355H, BP=0030H，则该操作指令是将 中的内容送入 单元？

## Slide 32
以BX的内容作基地址，
字变量W1的偏移地为
位移量或者以字变量
W1的偏移地址作基地
址，BX的内容看作该
变量数据区的位移量
所以 AL=19H
例如：MOV AL, BYTE PTR [BX+W1] 或者
MOV AL, BYTE PTR W1[BX]

## Slide 33
6. 变址寻址: 操作数据在存储器中
偏移地址：变址寄存器（SI、DI或32位的寄存器）的内容+变量的偏移地址+常量。
段基址：首先由变量确定；若无变量，则由寄存器确定，寄存器确定的原则同间址（若用BP, EBP和ESP寄存器，则段基址在SS中；若用其他寄存器，段基址在DS中） 。
例：MOV AX, 2[SI] 或 MOV AX, [SI+2]
执行的操作是(DS: [SI+2]) →AX

## Slide 34
7. 基址变址寻址：操作数据在存储器中
偏移地址：是指令中给出的地址表达式的偏移地址= 基址寄存器和变址寄存器中的内容+变量的偏移地址+常量。
段基址：段寄存器的确定，首先由变量确定；若无变量，则由基址寄存器确定，基址寄存器确定的原则同间址（若用BP, EBP和ESP寄存器，则段基址在SS中；若用其他寄存器，段基址在DS中）。
例: MOV AX, 4[ BX+DI] 或 MOV AX, [BX+DI+4]
操作：(DS: [BX+DI+4])→AX
PS: 基址寄存器和变址寄存器的位数要相同。

## Slide 35
在符号指令中的基址，变址，基址变址三种寻址中，其位移量可以是常数或符号常量，还可以是变量名。若是变量名，它给出变量所在段的偏移地址，其意义是取变量单元中的数据，所以其类型要与另一操作数的类型一致。
例：W为一字变量，B为一字节变量，则：
MOV AL, W[BX] ╳
MOV AL, BYTE PTR W[BX] √
MOV AX, B[SI+5] ╳
MOV AX, WORD PTR B[SI+5] √

## Slide 36
直接寻址: MOV BUF+5, 35H
间接寻址: MOV BX, OFFSET BUF+5
MOV BYTE PTR [BX], 35H
基址寻址: MOV BX, 5
MOV BUF[BX], 35H;
例：将立即数35H存入字节变量BUF+5单元中

## Slide 37
8. 比例变址寻址：操作数据在在存储器中
偏移地址：指令中给出的含有变址寄存器×比例因子的地址表达式的偏移地址。
段基址：同变址寻址，即同间接寻址（若用BP, EBP和ESP寄存器，则段基址在SS中；若用其他寄存器，段基址在DS中）
比例因子：只能为1, 2, 4, 8
如：MOV EBX, [ESI ×4]
9. 基址比例变址寻址：操作数在存储器中
偏移地址：指令中给出的地址表达式（含有基址寄存器和变址寄存器×比例因子的）的偏移地址。
段基址的确定：同基址变址寻址。段寄存器的确定，首先由变量确定；若无变量，则由基址寄存器确定，基址寄存器确定的原则同间址（若用BP, EBP和ESP寄存器，则段基址在SS中；若用其他寄存器，段基址在DS中）
如：MOV ECX, [EDI ×8+EAX]

## Slide 38
10. 存储器寻址及存储器中段基址的确定
(1)存储器寻址与地址表达式
地址表达式的一般形式：
变量[基址寄存器+变址寄存器×比例因子+常量] or
[基址寄存器+变址寄存器×比例因子+变量+常量]
其他寻址方式都是一般形式的不完整形式:
直接寻址: 变量 或 变量+常量
间接寻址: [寄存器]
基址或变址寻址: 变量[寄存器+常量] or 变量/常量[寄存器]
基址变址寻址: 变量[基址寄存器+变址寄存器+常量] or
基址寄存器+变址寄存器+变量+常量]
比例变址寻址: 变量[变址寄存器×比例因子+常量] or
变址寄存器×比例因子+变量+常量]

## Slide 39
(2) 存储器寻址时段寄存器的确定：基本约定和段更换见下表
存储器存取方式 | 约定段寄存器 | 段更换 | 偏移地址
取指令 | CS | 不允许 | IP、EIP
堆栈操作 | SS | 不允许 | SP、ESP
数据存取(BP、EBP和ESP间址、基址除外) | DS | 5个段寄存器(ES, FS,GS,SS,CS) | EA
BP、EBP和ESP间址、基址数据存取 | SS | 5个段寄存器(ES, FS,GS,DS,CS) | EA
字符串处理指令的源串 | DS | ES CS SS | SI、ESI
字符串处理指令的目的串 | ES | 不允许 | DI、EDI
有效地址EA(Effective Address)：是汇编程序计算后得到的地址表达式的偏移地址（=变量的偏移地址+基址寄存器的内容+变址寄存器的内容x比例因子+常量）。

## Slide 40
例如: MOV ES: [DI], AL; AL → ES:[DI]
其中ES为前缀字节，产生目标代码时，它将放在这条MOV指令的前面：
26 ES：
8805 MOV［DI］，AL
其中符号指令前3个字节的十六进制数26 88 05是符号指令MOV ES:［DI］，AL的目标代码，即机器指令。
段超越或段更换是在地址表达式前写上段名或段寄存器来表示的。
(3) 段超越或段更换

## Slide 41
7.3 常用指令
① 数据传送指令
② 加减运算指令
③ 逻辑运算指令
④ 移位指令
注意指令格式及功能

## Slide 42
7.3.1 数据传送类指令
特点：(1) 将数据从计算机一个部位传送到另一部位；
(2) 大多数数据传送指令是将源中的数据送到目的地， 交换指令是将源和目的地中的数据进行交换。
1. 通用数据传送指令
格式： MOV dest ， source
目的操作数 源操作数
功能：将一个字节或一个字或一个双字数据从源传送至目的 地址中，源保持不变

## Slide 43
MOV指令的9种形式：
MOV REG, REG; 通用寄存器间传送
MOV REG, IMM; 立即数送通用寄存器
MOV MEM, IMM; 立即数送存储器
MOV MEM, REG; 通用寄存器送存储器
MOV REG, MEM; 存储器送通用寄存器
MOV SEGREG, REG; 通用寄存器送段寄存器,CS除外
MOV REG, SEGREG; 段寄存器送通用寄存器
MOV SEGREG, MEM; 存储器送段寄存器，CS除外
MOV MEM, SEGREG; 段寄存器送存储器
图7-3：MOV指令的操作数及传送方向

## Slide 44
注意：(指令格式： MOV dest， source）
一个指令中，两操作数类型必须一致
至少1个操作数的类型要明确，不能出现二义性
代码段寄存器CS和立即数均不能作为目的操作数
源操作数和目的操作数不能同时为存储器操作数
存储器操作数的类型由地址表达式的变量名确定
立即数的类型不明确,不含变量名的地址表达式的类型也不明确。在立即数送存储器的指令中,若存储器操作数是不含变量名的地址表达式,则必需使用组合运算符PTR来明确其中一个操作数的类型。
图7-3：MOV指令的操作数及传送方向

## Slide 45
（1）符号位扩展传送指令
格式： MOVSX reg，source
功能: 对源操作数中的8位或16位补码数的符号位进行扩展，形成16位或32位补码数
如: MOVSX EAX，BX ; 若BX=8765H,则EAX=FFFF8765H
（2）零扩展传送指令
格式： MOVZX reg，source
功能:对源操作数中的8位或16位无符号数进行扩展，形成16位或32位无符号数
如：MOVZX EAX，BL ;若BL=65H，则EAX=00000065H
2.扩展传送指令

## Slide 46
(1)字节、字和双字交换指令
格式：XCHG dest，source
功能: 将源地址与目的地址中的内容互换
特点：交换能在两个通用寄存器之间，通用寄存器与存储器之间，但不能在存储器之间进行；源操作数和目的操作数的类型属性必须一致。
XCHG REG, REG
XCHG REG, MEM
XCHG MEM, REG
XCHG MEM, MEM X
3.数据交换指令

## Slide 47
例：数据段中有两个字变量W1和W2，编写程序段将两个字变量互换
W1 DW 1234H
W2 DW 5678H
①用数据交换指令实现：
MOV AX，W1 ；AX=1234H
XCHG AX，W2 ；AX=5678H，W2=1234H
MOV W1，AX ；W1=5678H
②仅用MOV指令实现：
MOV AX，W1
MOV BX，W2
MOV W1，BX
MOV W2，AX

## Slide 48
(2) 32位通用寄存器中4字节交换（Byte Swap）指令
功能: 将32位通用寄存器中的第1字节与第4个字节交换，第2个字节与第3个字节交换。
例如指令：
BSWAP EAX
若执行前EAX=01234567H,则指令执行后EAX=?

## Slide 49
4. 栈操作指令
堆栈:是在存储器中开辟的一片数据存储区，这片存储区的一端固定，另一端活动，且只允许数据从活动端进/出。
堆栈中数据的存取遵循“先进后出”的原则。
堆栈的活动端称为栈顶，固定端称为栈底。
80x86的堆栈的伸展方向是从高地址向低地址。
堆栈指示器SP总是指向堆栈的栈顶。
堆栈操作都是字或双字操作,进栈时SP自动减2/4,出栈时SP自动加2/4。

## Slide 50
(1)进栈指令
功能：将通用寄存器、段寄存器或存储器中的一个字或双字压入栈顶。
格式：PUSH source
SP→0040H
SP→003FH
SP→003EH
12
34
例：AX=1234H
PUSH AX
执行过程如下图：
执行
AX
AH AL
12 34
SP→0040H

## Slide 51
(2)出栈指令
功能：将栈顶的一个字或双字传送给通用寄存器、段寄存器（CS除外）或存储器。
格式：POP dest
BX
BH BL
SP→0040H
12
34
执行
12
34
例：POP BX
执行过程如下图：
BX
BH BL
12
SP→003EH
34
12
34

## Slide 52
例：使用栈操作指令实现将数据段中两个字变量
W1和W2互换的程序段如下：
PUSH W1
PUSH W2
POP W1
POP W2

## Slide 53
（3）通用寄存器进栈PUSHA/PUSHAD和出栈指令POPA/POPAD
PUSHA指令执行的操作是将16位通用寄存器进栈，进栈次序为：AX、CX、DX、BX、（指令执行前的）SP、BP、SI、DI。

## Slide 54
PUSHAD指令执行的操作是将32位通用寄存器进栈，进栈次序为：EAX、ECX、EDX、EBX、ESP(指令执行前的值)、EBP、ESI、EDI，指令执行后ESP-32。
(4)状态标志寄存器进栈和出栈指令
16位标志寄存器进栈/出栈指令：PUSHF/POPF
32位标志寄存器进栈/出栈指令：PUSHFD/POPFD

## Slide 55
(1)传送有效地址指令
格式：LEA REG，MEM
功能: 按存储器操作数MEM提供的寻址方式计算的EA送16位间址寄存器或32位通用寄存器
（2）传送地址指针指令
格式：LDS/LES/LSS REG，MEM
功能：段基址送DS/ES/SS，EA送16位间址寄存器或32位通用寄存器
5.地址传送指令

## Slide 56
7.3.2 加减运算指令
加减运算的操作数：
注意：
两操作数类型相同，不能同为存储器
加减法指令执行后的结果将影响状态标志位

## Slide 57
1.加法类指令
（1）加法指令ADD：有5种形式（见P160）
格式： ADD dest，source
操作： source + dest →dest
即将源操作数据与目的操作数据相加，结果存入目的地 址中，源地址内容不变
（2）加进位的加法指令ADC：有5种形式（见P160）
格式：ADC dest，source
操作：dest + source + CF→dest ；CF为前面指令产生的CF

## Slide 58
例：3个32位无符号数12345678H、8765ABCDH和 2468FEDCH相加，其和（仍为32位无符号数）存入双字变量EQ中。用16位通用寄存器编写的程序段
EQ DD 0
MOV DX，1234H
MOV AX，5678H
ADD AX，0ABCDH
ADC DX，8765H
ADD AX，0FEDCH
ADC DX，2468H
MOV WORD PTR EQ, AX
MOV WORD PTR EQ+2, DX

## Slide 59
（3）增量指令INC（Increment destination by one）
格式：INC dest
操作：dest+1→dest
例： MOV BX, 1
INC BX; BX=0002H
该指令不影响CF，对其它标志位的影响同 ADD dest,1
操作数只能为REG和MEM，类型要明确。
例： INC CL √
INC [SI] ×类型不明确→ INC BYTE PTR[SI]
INC 2000H ×立即数没有类型
该指令常用于修改偏移地址和计数次数

## Slide 60
减法类指令
（1） 减法指令SUB (Subtraction)
格式：SUB dest，source
操作：dest －source →dest
（2）带借位减指令SBB(Subtraction with borrow)
格式：SBB dest，source
操作：dest－source－CF →dest; CF为前面指令产生的进位(借位)
（3）减量指令DEC (Decrement)
格式：DEC dest
操作：dest－1→dest

## Slide 61
例：2个32位无符号数8765ABCDH 和2468FEDCH相减，其差放双字变量EQ中。用16位通用寄存器编写的程序段如下：
EQ DD 0
MOV AX, 0ABCDH
SUB AX, 0FEDCH
MOV DX, 8765H
SBB DX, 2468H
MOV WORD PTR EQ, AX
MOV WORD PTR EQ+2, DX

## Slide 62
(3) 比较指令 CMP(Compare)
格式：CMP dest, source
操作: dest - source
执行减操作，只影响标志位，不改变操作数
主要用来判断两数的大小与是否相等
后面常跟条件转移指令，根据比较结果实现程序的分支

## Slide 63
7.3.3 逻辑运算指令
1.求补指令NEG (Negate)
格式：NEG dest
操作：将操作数中的内容求补后再送入操作数中
若: AX=FFCBH
执行 NEG AX后，AX=?
单操作数指令，操作数只能是REG，MEM
该指令是求补指令，而不是求补码指令
影响标志位，影响规律同减法指令

## Slide 64
2. 求反指令NOT
格式：NOT dest
操作：将操作数中的内容逐位取反后再送回操作数中
单操作数指令，操作数只能是REG，MEM
该指令只是执行求反操作，而不是求反码指令，对符号位也求反

## Slide 65
3. 逻辑与指令AND
格式：AND dest，source
操作：dest∧source→dest
作用：取出目的操作数中与源操作数的“1”对应的位
例：MOV AX, 0F6E5H
AND AX, 000FH; AX=0005H

## Slide 66
4. 逻辑或指令OR
格式：OR dest，source
操作：dest ∨ source→dest
作用：将目的操作数和源操作数中的所有“1”位拼合在一起
例：MOV BX，7B00H
OR BX，0056H ；BX=7B56H →对应“1”位置为1， 对应“0”位则不变

## Slide 67
5. 逻辑异或指令XOR
格式：XOR dest，source
操作：dest ⊕ source→dest
作用：可将操作数中的某些位取反、保持不变或清零
例: MOV CX, 35EBH XOR CX, 00FFH ; CX=3514H
思考：用什么方法可以实现对通用寄存器清0？
XOR AX，AX
MOV AX，0
SUB AX，AX
AND AX，0

## Slide 68
AND、OR、XOR指令均为双操作数指令,对源操作数和目的操作数的要求同加减指令,如下图所示：
此类指令常用于拆字、拼字

## Slide 69
例: 将AX的高4位, BX的低4位, CX的中间8位拼合起来，程序段如下：
如: AX=1234H,BX=5678H,CX=9ABCH
AND AH, 0F0H; 取AX高4位,AH=10H
AND BL, 0FH; 取BX低4位,BL=08H
AND CX, 0FF0H; 取CX中间8位,CX=0AB0H
OR CH, AH; 拼字 CH=1AH
OR CL, BL; CL=0B8H CX=1AB8H

## Slide 70
7.3.3 移位指令
移位指令为双操作数指令，用于将目的操作数中的二进制数移位
目的操作数仅可以是REG或MEM
源操作数为移位的次数，只能是CL或立即数1～31,
8086微处理器的立即数只能是1。
以CL为源操作数的移位指令执行以后, CL的值不变

## Slide 71
1. 逻辑右移SHR(Shift logic right)
格式: SHR dest，source
指令的意义：将dest中的8/16/32位二进制数向右移动1-31位，最后移出位移至CF中，最左边空出位依次补0.
操作: ；
例：AL=abcdefgh
SHR AL, 1; 执行后 AL=0abcdefg，CF=h
例：AL=abcdefgh, CL=3
SHR AL, CL; 执行后，AL=000abcde，CF=f
dest
CF
0

## Slide 72
2.算术右移SAR（shift arithmetic right）
格式: SAR dest，source
指令的意义：将dest中的8/16/32位二进制数向右移动1-31位，最后移出位移至CF中，最高位向右移动的同时又保持不变.
操作:
例：AL=abcdefgh
SAR AL, 1; 执行后 AL=aabcdefg，CF=h
dest
CF

## Slide 73
例: MOV CH, 80H
MOV CL, 4
SAR CH, CL
指令执行后CH=F8H，CL=4

## Slide 74
3.算术/逻辑左移SAL/SHL
格式: SHL dest，source
SAL dest，source
指令的意义：将dest中的8/16/32位二进制数向左移动1-31位，最后移出位移至CF中，最右边空出位补0.
操作:
例：AL=abcdefgh
SHL AL, 1; 执行后 AL=bcdefgh0，CF=a
dest
CF
0

## Slide 75
4. 循环右移ROR(rotate right)
格式: ROR dest，source
操作: ;
指令的意义： 从右边移出位移入CF中、同时移入左边的空出位，最后移出位移至最左边位，同时保留在CF中。
例：AL=abcdefgh
ROR AL，1
执行后 AL=habcdefg，CF=h
dest
CF

## Slide 76
5.循环左移ROL (rotate left)
格式: ROL dest，source
指令的意义：将dest中的8/16/32位二进制数向左移动，从左边移出位移入CF中同时移入右边的空出位，最后移出位移至最右边位，同时保留在CF中。
操作:
例：AL=abcdefgh, CL=5
ROL AL，CL
执行后 AL=fghabcde，CF=e
dest
CF

## Slide 77
例: 利用循环右移或循环左移 可以将数据段中的两相邻字节变量B1（低地址）和B2中的两个8位二进制数交换，程序段如下：
MOV CL，8
ROL WORD PTR B1，CL

## Slide 78
6. 带进位循环右移RCR
格式：RCR dest，source
意义：将dest和进位CF中的9/17/33位二进制数一同向右移动，Dest中的最后移出位移至CF，CF（原内容）移至dest的最左边位或者中间位。
操作:
例：AL=abcdefgh，CF=i，CL=4
RCR AL，CL
执行后，AL=fghiabcd，CF=e
dest
CF

## Slide 79
7.带进位循环左移RCL
格式: RCL dest，source
意义：将dest和进位CF中的二进制数一同向左移动，Dest中的最左边位或者最后移出位移至CF，CF（原内容）移至dest的最右边位或者中间位。
操作:
例：AL=abcdefgh，CF=i
RCL AL，1
执行后 AL=bcdefghi，CF=a
dest
CF

## Slide 80
7.3.3 指令应用举例
例1：编写程序段实现将字变量W中的无符号数除以8，商和余数分别放入字变量QUOT和字节变量REMA中
思路：用逻辑右移指令，将被除数按低位到高位的顺序1次移1位.每次移入CF中的余数，用带进位的循环右移指令移入字节变量REMA中.3位余数都移入字节变量REMA中后再用逻辑右移指令右移5位将3位余数从D7～D5移至D2～D0.

## Slide 81
W DW 65525
QUOT DW 0
REMA DB 0
MOV AX，W ; AX=1111 1111 1111 0101B
SHR AX，1 ; AX=0111 1111 1111 1010B, CF=1
RCR REMA，1 ; REMA=1000 0000B
SHR AX，1 ; AX=0011 1111 1111 1101B,CF=0
RCR REMA，1 ; REMA=0100 0000B
SHR AX，1 ; AX=0001 1111 1111 1110B,CF=1
RCR REMA，1 ; REMA=1010 0000B
MOV QUOT，AX ; QUOT=0001 1111 1111 1110B
MOV CL，5
SHR REMA，CL ; REMA=0000 0101B

## Slide 82
例2：编写程序段将字变量W中的无符号数乘以10，乘积存入变量J2中
移位过程如图所示
思路：(W)×10=(W)×(23+2)=(W)×23+(W)×2
16位无符号数乘以2和乘以8分别用左移1位和左移3位实现16位无符号分别乘以2和8, 16位无符号数乘10后可能大于65535，因此要将它扩展为32位的无符号数再乘以2，即用逻辑左移双字来实现乘以2的操作

## Slide 83
W DW 65525
J2 DW 0，0
MOV AX, W
XOR DX, DX ；DX清0
SHL AX, 1 ；乘以2
RCL DX, 1
MOV J2+2, DX ；保存乘以2的结果
MOV J2, AX
SHL AX, 1 ；W中的内容乘以4
RCL DX, 1
SHL AX, 1 ；W中的内容乘以8
RCL DX, 1
ADD J2, AX ；2(W)+8(W)
ADC J2+2, DX

## Slide 84
例3：字变量NUMW中有一无符号数，编写程序,计算（NUMW）16+30并将结果送入NUMW+2和NUMW
NUMW DW 1234H
MOV CL, 4
ROL NUMW, CL ；将NUMW字单元中的1234H变成2341H
MOV AX, 000FH
AND AX, NUMW ；取低位字的最低4位 AX=0001H
AND NUMW, 0FFF0H ；清低位字的最低4位 (NUMW)=2340H
ADD NUMW, 30 ；低位字加30
ADC AX, 0 ；将低位字相加的进位加入高位字
MOV NUMW+2, AX

## Slide 85
例4：将AX中小于256大于0的3位BCD数转换为二进制数，存入字节变量SB中
思路：用（百位10+十位）10+个位的方法将BCD数转换为二进制数
如将BCD数255H转换为二进制数11111111B，运算的过程为：

## Slide 86
SB DB 0
MOV CL, 2
SHL AH, 1 ；百位×2
MOV SB，AH ；暂存2百位
SHL AH, CL ；百位再乘以4得23百位
ADD AH，SB ；23百位+2百位得10百位
MOV SB，AL ；暂存十位和个位
SHR AL，CL ；取十位
SHR AL，CL
ADD AH，AL ；10百位+十位
MOV AL, SB ；十位和个位送AL
SHL AH, 1 ；（10百位+十位）2
MOV SB，AH
SHL AH, CL
ADD SB，AH ；23(10百位+十位)+2(10百位+十位)
AND AL, 0FH ；取个位
ADD SB, AL ；加上个位

## Slide 87
7.4 常用伪指令
伪指令（Pseudo instruction）是用于告诉汇编程序如何进行汇编的指令。它既不控制机器的操作也不被汇编成机器代码，只能为汇编程序所识别并指导汇编如何进行。
指令是在执行阶段发挥作用的，由CPU来执行。
伪指令是在编译阶段发挥作用的，由汇编器（MASM、TASM等）来解释。

## Slide 88
7.4.1 过程的定义
格式：过程名 PROC[NEAR]或FAR 过程名 ENDP
注：
PROC和ENDP必须成对出现
PROC和ENDP前的过程名必须有且相同
过程的类型由PROC的操作数确定，默认为NEAR类型
由过程定义伪指令定义的子程序，通过CALL指令调用
PROC和ENDP之间至少有一条子程序返回指令RET，以返回调用它的程序

## Slide 89
7.4.2 微处理器选择伪指令
微处理器选择伪指令一般位于源程序的开始处，以确定微处理器的指令集，它告诉汇编程序当前的源程序是针对哪种微处理器而执行的。各种微处理器选择伪指令的格式和意义如下：
（1）.8086：只接受8086和协处理器8087的指令。这是默认方式，可缺省。
（2）.286/.286P ：可接受8086和80286的指令。
（3）.386/.386P ：可接受8086～80386的指令。
（4）.486/.486P ：可接受8086～80486的指令。
（5）.586/.586P ：可接受8086～ Pentiun的指令。
不要P仅接受非保护方式下的特权指令；若还要使用保护方式下的特权指令，则要P。

## Slide 90
7.4.3 段的定义
格式：
段名 SEGMENT [定位方式][组合方式][字长选择][‘类别名’]
段名 ENDS
SEGMENT和ENDS必须成对出现，且前面的“段名”相同
段名用来表示段地址

## Slide 91
1.字长选择
字长选择用来说明是使用16位寻址方式还是32位寻址方式。字长有两种选择：
（1）USE16：16位寻址方式，段地址和偏移地址都是16位，段内最大寻址空间为64KB。
（2）USE32：32位寻址方式，段地址是16位而偏移地址是32位，段内最大寻址空间高达4GB。
8086和80286只有16位段模式。80386、80486和Pentiun 有16位和32位两种段模式。在16位段模式方式，虽然80386、80486和Pentiun同8086一样，寻址空间仍为64KB，但在源程序开始处使用了伪指令.386、.486、.586的情况下，指令中可以使用它们的32位寄存器。如果字长选择项缺省，则在使用伪指令.386、.486、.586（或.386P、.486P、.586P）时默认为32位段模式。

## Slide 92
2.组合方式提供本段同其他段的组合关系
（1）[NONE]无组合方式
系统隐含的组合方式.表示本段与其他段逻辑上不发生关连
（2） STACK
将本段与其他模块中所有STACK组合方式的同名段组合成一个堆栈段
一个程序的所有模块中至少有一个STACK段

## Slide 93
3.类别名
用单引号括起来的字符串，连接时将同类别名的所有段（段名可以不同）存放在连续的存储区
典型的类别名有：DATA，CODE，STACK

## Slide 94
4.定位方式表明如何将经组合后的段定位到存储器中
（1）[PARA]（节）
隐含的定位方式.规定段的起始地址总是16的整数倍，即段首址低四位为零
（2）WORD （字）
段从偶地址开始，段间可能留1个字节间隙
（3）Byte（字节）
本段可从任何地址开始，段间不留空隙
（4）Page（页）
段的起始地址总是256的整数倍，即低8位为零

## Slide 95
7.4.4 汇编地址计数器
用$表示，记录正在被汇编程序翻译的指令的地址
例：DATA SEGMENT
BUF DB ’0123456789ABCDEF’
COUNT EQU $－BUF ;常量COUNT=上述字符的个数
DATA ENDS
$的值由ORG设置，格式为：
ORG 数值表达式 ；$=数值表达式的值

## Slide 96
7.4.5 段寄存器的设定
源程序在代码段的开始需要对段寄存器与段之间的关系作设定，以便汇编程序根据给定的偏移地址和段寄存器计算出正确的物理地址。
格式：
ASSUME 段寄存器：段名[，段寄存器：段名，……]
注：ASSUME只是告诉汇编程序段寄存器与段间的对应关系，并没有将段基址或段选择字置入对应的段寄存器中。程序最后运行时，CS和SS的内容由系统自动设置，但DS和ES必须由程序将其段基址或段选择字分别置入 。

## Slide 97
7.4.6 源程序的结束
格式：END [表达式]
功能：标志整个源程序结束，即告诉汇编程序，汇编到此结束
表达式为可选项，必须是存储器地址，即程序的启动地址，常为过程名
不带表达式，则该程序不能单独运行，只是供其他程序调用的子模块

## Slide 98
7.4.7 宏汇编源程序的格式
8086的16位段模式的格式如下：
stack segment stack stack
dw 32 dup(0)
stack ends
data segment
…
data ends
code segment
begin proc far
assume ss：stack，cs：code，ds：data
push ds
sub ax，ax
push ax
mov ax，data
mov ds，ax
…
ret
begin endp
code ends
end begin

## Slide 99
7.5 常用DOS系统功能调用
IBM PC微机系统为汇编用户提供了两个程序接口，一个是DOS系统功能调用，另一个是ROM中的BIOS（Basic Input /OutpuT System）。它们由一系列中断服务子程序构成，由软中断指令 INT N 来调用，通过中断返回指令IRET返回

## Slide 100
1.调用的一般过程：
置入口参数
功能调用号→AH
执行INT 21H
分析出口参数
视具体情况而定

## Slide 101
调用格式：
MOV AH，1
INT 21H
入口：无入口参数
出口：键入字符ASCII码值在AL中，显该字符。
（1）1号功能调用——键入并显示一个字符

## Slide 102
调用格式：
MOV DL，待显示字符的ASCII
MOV AH，2
INT 21H
入口：输出字符的ASCII 送 DL
出口：无出口参数
例：显示字符 B
MOV AH，2 MOV DL，’B’ INT 21H
（2）2号功能调用——显示器显示一个字符

## Slide 103
调用格式：
MOV DX，待显示字符串的首偏移地址
MOV AH，9
INT 21H
入口：DS:DX置字符串首地址，字符串以‘＄’结束
出口：无出口参数
（3）9号功能调用——显示器显示字符串

## Slide 104
例：显示 A…Z 26个字符
方法一：用2号功能调用，单个字符依次输出
方法二：定义一个存储区，存放26个字符，并以$结束，用9号功能调用输出字符串
OBUF DB ’ABCD…XYZ$’
MOV DX，OFFSET OBUF
MOV AH，9
INT 21H
OBUF
’A’
’B’
’Z’
’$’
︰

## Slide 105
调用格式：
MOV DX，数据区的首偏移地址
MOV AH，10
INT 21H
入口：DS:DX置输入数据区首址，第一单元置允许键入的字符数（含回车符）
出口：键入的实际字符数在第二单元中，键入的字符从第三单元开始存放
（4）10号功能调用——键入并显示字符串

## Slide 106
变量数据区IBUF应在DS数据段中事先定义，其定义格式为：
IBUF DB 数据区大小，0，数据区大小 DUP(0)
存放字符串数据区的首地址在DS：DX中
数据区大小是一无符号数，可以为0～255
第1个字节指出数据区能容纳的最大字节数（1～255），包含回车
第2个字节存放实际键入的字符数（0～254，不包含回车），由系统自动填入
第3个字节开始存放键入字符的ASCII

## Slide 107
例：IBUF DB 4 ，0，4 DUP（0）
MOV DX，0FFSET IBUF
MOV AH，10
INT 21H
等待输入字符
数据区最大长度
实际输入个数
存放输入的字符和回车符

## Slide 108
调用格式：
MOV AH，11
INT 21H
入口：无入口参数
出口：有键入AL=0FFH，无键入AL=0
（5）11号功能调用——检测键盘有无键入
注意：
1.汇编中的“回车”操作仅将光标移至本行行首，故一般在10号功能调用后要输出一个换行0AH，将光标移至下一行的行首
2. 2号、9号、10号功能调用均会破坏AL中的内容，故为了防止AL中内容被破坏，在调用前应先保护AL，调用后再恢复

## Slide 109
stack segment stack ’stack’ dw 32 dup（0）
stack ends
data segment
OBF DB ’ wish you success！＄’
data ends
例1 编写汇编语言源程序，在显示器上显示wish you success！。
思路：将欲显示字符串的ASCII码存放到字节变量数据区中，用9号功能调用显示

## Slide 110
code segement
start proc far
assume ss: stack, cs: code, ds: data
push ds
sub ax, ax
push ax
mov ax, data
mov ds, ax
MOV DX, OFFSET OBF
MOV AH, 9
INT 21H
ret
start endp
code ends
end start

## Slide 111
stack segment stack ’stack’ dw 32 dup（0）
stack ends
data segment
OBUF DB ’﹥’，0DH，0AH，’＄’
IBUF DB 0FFH，0，0FFH DUP（0）
data ends
FF
05
41
42
43
44
45
0D
IBUF
+1
$(24H)
+2
如输入：ABCDE↙内存分配如右图：
例2 “镜子”程序→从键盘输入一串字符，在下一行照原样显示。

## Slide 112
code segment begin proc far assume cs:code，ss：stack，ds：data push ds ；
sub ax，ax push ax mov ax，data ； 设置用户数据段 mov ds，ax

## Slide 113
MOV DX，OFFSET IBUF
MOV AH，10
INT 21H
MOV BL，IBUF+1
MOV BH，0
MOV IBUF[BX+2]，’＄’ ；串尾存‘＄’
MOV DL, 0AH
MOV AH, 2
INT 21H
因为输入已有↙所有只需换行
长度→BX
键入字符串
串长在→IBUF+1
串首址→IBUF+2
显示输入提示‘〉’并↙，
换行
MOV DX，OFFSET OBUF MOV AH，9 INT 21H

## Slide 114
MOV DX,OFFSET IBUF+2
MOV AH,9
INT 21H
ret ；PSP首址出栈→CS：IP
begin endp
code ends
end begin
显示键入的串

## Slide 115
IBUF DB 5,0,5 DUP(0)
SW DW 0
MOV DX,OFFSET IBUF
MOV AH,10
INT 21H
MOV AX,WORD PTR IBUF+4
例3 键入4位十进制数，以压缩BCD数形式存入字变量SW单元中

## Slide 116
AND AH,0FH
MOV CL,4
SHL AL,CL
OR AL,AH
MOV BYTE PTR SW,AL
MOV AX，WORD PTR IBUF＋2
AND AH，0FH
SHL AL，CL
OR AL，AH
MOV BYTE PTR SW＋1，AL

## Slide 117
必做：从键盘输入任一字符串（字符数>1），在下一行以相反的次序显示出来。
如：输入字符串123abc
在下一行显示cba321
选做：从键盘输入一小于等于65535的任意无符号数，将该数除以10，商存入字变量QUOT中，余数存入字节变量REMA中，将计算结果（10进制）显示出来，格式如下：
程序大作业